## Slide 1: HARR Algoritm
Heart and respiration rate detection with accelerometer

## Slide 2: Il problema
Trovare un metodo alternativo per conoscere il battito cardiaco e la frequenza respiratoria utilizzando le tecnologie messe a disposizione dai moderni smartphone

## Slide 3: L’accelerometro
L’accelerometro è un dispositivo che misura le accelerazioni dell’oggetto sul quale è posto lungo i tre assi x, y e z

## Slide 4: L’idea
Porre il telefono sul torace in posizione supina
Registrare con l’accelerometro i micro spostamenti del torace
Analizzare il segnale
Ottenere la frequenza cardiaca e respiratoria

## Slide 5: Raccolta dati
Applicazione android per raccogliere i dati dell’accelerometro
Finger oximeter per il battito cardiaco

## Slide 6: Osservazioni
Durante un ciclo respiratorio
(inspirazione + espirazione)
l’asse z aumenta e diminuisce in modo uniforme e costante nel tempo.
Durante un battito cardiaco l’asse x aumenta e diminuisce in modo improvviso generando dei picchi.
I due fenomeni di respirazione e pulsazione si influenzano a vicenda, influenzando entrambi gli assi.

## Slide 7: L’algoritmo
1. Carica il file CSV dal percorso specificato
2. Leggi i dati utilizzando la funzione readtable
3. Estrai i dati dell'accelerometro lungo gli assi x, y e z
4. Filtra i dati:
- Applica un filtro passa-basso ai dati dell'accelerometro lungo l'asse z
- Applica un filtro passa-banda ai dati dell'accelerometro lungo l'asse x
5. Calcola la Trasformata di Fourier:
- Calcola le frequenze
- Calcola la trasformata di Fourier dei dati dell'accelerometro lungo l'asse z
- Calcola lo spettro di ampiezza dei picchi di respirazione
- Calcola la trasformata di Fourier dei dati dell'accelerometro lungo l'asse x
- Calcola lo spettro di ampiezza dei picchi cardiaci
6. Individua i picchi respiratori nei dati dell'accelerometro lungo l'asse z
7. Individua i picchi cardiaci nei dati dell'accelerometro lungo l'asse x
8. Calcola il tasso respiratorio in bpm (battiti per minuto)
9. Calcola il tasso cardiaco in bpm (battiti per minuto)

## Slide 8: Filtro passa-basso
il filtraggio passa basso può essere utilizzato per rimuovere il rumore ad alta frequenza da un segnale, consentendo solo le componenti a bassa frequenza rilevanti

## Slide 9: Filtro passa-banda
il filtro passa-banda viene utilizzato per estrarre componenti di frequenza specifiche da un segnale, eliminando le componenti ad alta e bassa frequenza

## Slide 10: filter

## Slide 11: Trasformata di fourier
L'applicazione della Trasformata di Fourier (FFT) in questo contesto analizza i dati dell'accelerometro e identifica i componenti di frequenza associati alla respirazione e ai battiti cardiaci, inoltre viene utilizzata per filtrare le frequenze indesiderate nel segnale, ad esempio eliminando le frequenze associate al rumore o a movimenti non desiderati.

## Slide 12: Calcolo della frequenza respiratoria e cardiaca

## Slide 13
Si ricercano i picchi nel segnale filtrato
Calcolo il periodo che intercorre tra due picchi
Calcolo la frequenza come il periodo moltiplicato per 60 diviso la durata del segnale
90 BPM
(battiti per minuto)
30 RPM
(respiri per minuto)

## Slide 14: Risultati
Testing:
-10 sogetti
-2 task
-100 registrazioni
Fattori di influenza:
-Influenza del battito
-Posizionamento dello smartphone
-Spostamenti dello smartphone
60% accuratezza
Parametri:
- fs: Frequenza di campionamento
- duration: Durata del segnale
- n: Lunghezza del segnale
- f_cutoff_resp: Frequenza di taglio
del filtro passa-basso
- f_cutoff_heart_low: Frequenza di taglio
inferiore del filtro passa-banda
- f_cutoff_heart_high: Frequenza di taglio
superiore del filtro passa-banda

## Slide 15: Conclusioni
Testare l’algoritmo su di un set di dati più grande e più uniformemente distribuito.
L’algoritmo non è affidabile al 100%, dipende molto da come viene posizionato il telefono.
In futuro per migliorare le prestazioni si potrebbe pensare a questo algoritmo come fase di pre-elaborazione del segnale da usare come feauture di una rete neurale.

## Slide 16: Nel futuro saranno le piccole cose a fare i grandi cambiamenti